# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 常德市科雄饲料有限责任公司锅炉改扩建项目

建设单位（盖章）：  常德市科雄饲料有限责任公司

编制日期：            2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	32

六、结论	35

建设项目污染物排放量汇总表	36

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 厂区平面布置图

附图3 周边环境敏感目标分布及500m范围包络图

附图4 项目现状照片

附件：

附件1 建设单位营业执照

附件2 原环评及批复文件

附件3 原环保验收文件

附件4 排污许可登记回执

附件5 排污权证

附件6 检测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 常德市科雄饲料有限责任公司锅炉改扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 王万强 | 联系方式 | 13302308958 |
| 建设地点 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区迎丰北路1580号 |
| 地理坐标 | 东经111°58'26.159"，北纬29°13'26.049" |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 41-091 热力生产和供应工程 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/ 小时（45.5兆瓦）及以下的； 天然气锅炉总容量1吨/小时 （0.7兆瓦）以上的；使用其他 高污染燃料的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改扩建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 33.75 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海）面积（m2） | 246 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 2009年，常德市西洞庭管理区管理委员会委托湖南宏艺建筑设计公司编制了《常德市西洞庭食品工业园总体规划（2009—2030）》，常德市人民政府于2009年10月29日下达了《关于原则同意<常德市西洞庭食品工业园总体规划（2009—2030）>的批复》，西洞庭食品工业园纳入西洞庭工业集中区；2012年，湖南省发展和改革委员会下达了《关于西洞庭工业集中区发展规划（2011-2020）的批复》（湘发改地区〔2012〕1561号）。2012年10月正式获批省级工业集中区，2014年更名为西洞庭生物科技产业园，2017年3月获批国家级高新技术区—西洞庭生物科技产业园，园区规划面积33平方公里，其中首期开发面积16.4平方公里。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《西洞庭食品工业园总体规划环境影响报告书》由常德市双赢环境咨询服务有限公司于2009年正式开始编制，于2010年报送原湖南省环保厅审批，并于2010年8月取得湖南省环保厅批复（湘环评[2010]219号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《常德市西洞庭食品工业园总体规划（200-2030）》符合性分析 根据西洞庭食品工业园区总体规划，为了实现园区的可持续发展 ，推动园区科技产业的进步，保护并改善环境，对项目入园条件控制如下： ①国家明令禁止建设或投资的、列入国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业目录》及《工商投资领域制止重复建设目录》重点建设项目不得进入园区。 ②入园企业必须生产工艺先进、安全性能良好、符合清洁生产要求；严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入。 ③支持为环保产业和高科技产业配套的轻污染加工型企业。 按照《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》及《当前优先发 展的高技术产业化重点领域指南》中相关规定，同时考虑园区规划面积较大，规划经济规模总量较大，按照市政府对园区走新型工业化道路的要求，园区优先引入企业类型： ①食品、农副产品加工及其主要上下游企业； ②与食品产业关联度高、低污染、低能耗、高附加值的企业； ③附加值较高、环境污染程度较轻的机械及电子企业（印刷线路板除外）。 从产业政策和环保角度出发，园区内禁止引入的企业： ①高能耗、重污染或对产生的污染物无具体、妥善的污染防治措施，其污染物排放不能满足园区总量控制要求；不能实现达标排放的企业。 ②高水耗、高能耗、重污染的化工企业等； ③不符合产业规划的其它行业项目。 建设单位属于饲料生产企业，本项目为其中锅炉供热行业。其污染物排放可控，影响较小，不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业目录》及《工商投资领域制止重复建设目录》规定中的建设项目，不属于园区禁止引入的企业。 本项目不属于高能耗、重污染或对产生的污染物无具体、妥善的污染防治措施，其污染物在采取相关环保措施处理后排放可满足园区总量控制要求。不属于高水耗、高能耗、重污染的化工企业等，不违背园区的产业规划。 综上所述，本项目不违背《常德市西洞庭食品工业园总体规划（2009—2030）》。 2、规划环评符合性分析 根据湖南省环境保护厅《关于常德市西洞庭食品工业园总体规划环境影响报告书的批复》（湘环评〔2010〕219号）要求：严格执行入园企业准入制度，入园项目选址必须符合园区总体发展规划、 环保规划及工业园主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。根据报告书核定的园区产业准入条件，园区应优先引进食品、农副产品加工及其主要上下游产业、与食品产业关联度高、低污染、低能耗、高附加值的企业以及附加值较高、环境污染 程度较轻的机械及电子企业（印刷线路板除外），禁止引进高水耗、高能耗、重污染的化工企业及不符合产业规划的其它行业项目。在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量 控制要求，并推行清洁生产工艺；加强对园区内企业的环境监管，对园区已建项目进行清理，确保符合“三同时”管理及环评批复要求。 本项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染 严重、不符合产业政策的建设项目，不属于高水耗、高能耗、重污染的化工企业及不符合产业规划的其它行业项目；严格执行环境影响评价和“三同时”制度，按环评报告提出的要求采取相应环境保护措施后，排污浓度、总量满足达标排放、总量控制和清洁生产要求。因此本项目符合园区规划的原则要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》 （2019第29号令），没有对项目的工艺和设备作出淘汰和限制的规定，为允许类项目，本项目所使用的设备以及生产工艺均不属于限制类及淘汰类。根据国家发展改革委、商务部发布的《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规【2020】1880号），本项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类项目。 因此，本项目符合相关产业政策。 2、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性根据表2分析，项目符合。 3、与《常德市人民政府关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》（常政发〔2019〕8号）符合性分析 根据《常德市人民政府关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》（常政发〔2019〕8号）文件，本项目与其符合性分析见表1。 表1 与《常德市人民政府关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》符合性分析 序号 要求 符合情况 是否符合 1 禁燃区划定范围：市城区高速公路环线外延1公里内的区域，总面积约650平方公里，包括武陵区；鼎城区玉霞街道、红云街道、郭家铺街道、灌溪镇、斗姆湖街道、牛鼻滩镇２个村（白洋湖村、栏马口村）、许家桥回维乡3个村（民族村、中堰村、兴旺冲村）；桃源县陬市镇2个村（高湾村、观音桥村）、木塘垸镇6个村（马鞍坡村、孔家河村、仁丰村、湖田村、金山村、庆兰村）；常德经济技术开发区德山街道、樟木桥街道、石门桥镇10个村及社区（石门桥村、青龙岗村、八斗湾村、范家潭村、何家堤村、二岗桥村、乌塘岗村、伍家嘴村、上街社区、下街社区）；柳叶湖旅游度假区 本项目位于湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区迎丰北路1580号，不属于禁燃区的划定范围 符合 2 禁止燃用的燃料组合： （一）煤炭及其制品； （二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； （三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 本项目使用的生物质锅炉采用“布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧技术”末端处理设备，对污染物进高效处理排放，因此不属于禁止燃用的燃料组合 符合 因此本项目不属于禁燃区，在采取高效除尘技术后，项目锅炉使用符合要求。 |

表2  本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析

| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 行政区划 | 单元 分类 | 单元面积（km2） | 涉及乡镇 （街道） | 主体功能定位 | 经济产业布局 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |  |  |
| ZH43070320002 | 西洞庭工业集中区 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 重点管控单元 | 10.642 | 核准范围 （一区三 园）：涉及龙泉街道、金凤街道 | 国家级农产品主产区 | 湘环评〔2010〕219 号：以食品等农副产品深加工为主导，配套食品加工上下游产业，引进高新技术企业； 湘发改地区〔2012〕1561 号：以食品加工、机械制造等产业为主。 | 1.园区基础设施建设相对滞后，西洞庭污水处理厂扩建工程及配套雨污分流管网工程尚未建成； 2.园区靠近祝丰镇，且位于祝丰镇全年主导风向的上风向 |
| 管控维度 | 管控要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | （1）东北部中冶美隆纸厂用地维持现有三类工业用地性质不变，此外园区不得再设置三类工业用地。 （2）园区应优先引进食品、农副产品加工及其主要上下游产业、与食品产业关联度高、低污染、低能耗、高附加值的企业以及附加值较高、环境污染程度较轻的机械及电子企业（印刷线路板除外），禁止引进高水耗、高能耗、重污染的化工企业及不符合产业规划的其它行业项目。 （3）园区内引进气型污染企业时必须合理布局在年最小风频的上风向且远离居住区，避免工业废气对居民生活造成不利影响 | 本项目主要为锅炉的升级使用，不属于园区的限制类与禁止类企业。本项目除水、电、天然气外，无其他能源消耗；根据环境影响分析，项目产生较少污染物，工业废气对居民生活影响较小。以上，本项目符合该文件中空间布局约束的管控要求。 建设单位通过加强风险防范措施，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生和处置，项目的事故风险值处于可接受水平。以上，本项目符合该文件中环境风险防控的管控要求。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （1）废水：排水实施雨污分流，园区应加快截污、排污管网建设进度，保障园区污废水进入污水处理厂集中处理。园区污水处理厂尾水经专管排入澧水；园区雨水经管网收集主要排入经三渠，再经东北湾泵站抽排进入白芷湖，部分雨水管排入城区西侧沙河。 （2）废气： （2.1）按报告书要求做好园区大气污染控制措施。园区应做好园区内低硫煤的统一调配和供应，并积极推广清洁能源，减少燃煤型大气污染影响。 （2.2）强化源头管控和末端治理，加快推进包装印刷等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 （3）园区内相关行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （4）固废：园区应建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。 | 本项目属于西洞庭污水厂纳污范围，生活废水经化粪池预处理后由园区污水管网进入西洞庭污水处理厂，西洞庭污水处理厂尾水经专管排入澧水；本项目使用天然气与生物质作为能源供给来源，其中天然气属于清洁能源，不会增加燃煤型大气污染影响，对生物质锅炉产生的烟尘采取有效的处理措施处理后排放对周围环境影响较小；建设单位在落实本报告表中所提有关固废处置措施的前提下，本项目固体废物可以得到有效处置，对环境的影响在可接受的程度。以上，本项目符合该文件中污染物排放管控的要求。 | 符合 |
| 环境风险防控 | （1）工业集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《西洞庭工业集中区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。 （2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。对电子废物、报废汽车、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，按国家有关规定严格审批报废汽车拆解、废轮胎再生利用项目， 引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 （4）农用地土壤风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。 | 本项目不属于生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，不进行电子废物、报废汽车、废轮胎、废塑料等再生利用活动，不属于有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业，符合开发区环境风险防控要求 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （1）能源：积极推广清洁能源。2020年综合能源消费量预测为2.83万吨标煤（当量值），单位GDP 能耗预测值为0.1097标煤/万元。2025年综合能源消费量预测为4.18万吨标煤，单位GDP 能耗预测值为0.0932标煤/万元。区域“十四五”期间综合能源消费增量为1.35万吨标煤（当量值），单位GDP能耗下降15%。煤炭消费总量为3.96 万吨，增量控制在 1.13 万吨。 （2）水资源：企业应该积极采用新技术，减少废水排放量。到 2020年，鼎城区水资源开发利用控制红线达到4.88亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和28.2%。 （3）土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地。入园项目投资强度原则上不低于150万元/亩。 | 本项目能源为电、天然气，属于清洁能源；本项目废水主要为生活污水，其废水排放量较少；本项目为园区已有企业，占地面积26666.7m2（约40亩），总投资80万元，其投资强度为125万元/亩。以上，本项目符合该文件中资源开发效率要求。 | 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 常德市科雄饲料有限责任公司是2000年12月由常德市饲料公司改制后组建，原厂位于常德市人民路103号，于2007年10月全部拆除。现厂区于2009年2月搬迁至常德市西洞庭管理区迎丰大道天福村，建立异地扩建20万吨饲料建设项目，主要包括鱼饲料、畜禽类饲料。该项目于2009年2月由常德市双贏环境咨询服务有限公司完成了建设项目环境影响报告表，并于2009年3月2日通过了常德市西洞庭管理区环境保护局的审批（文号：西环建审[2009]3号）。2017年11月，建设单位委托湖南华科环境检测技术服务有限公司对公司《异地扩建20万吨饲料建设项目》进行环保验收工作，并通过了专家评审，2017年11月20日原常德市西洞庭管理区环境保护局对该企业出具了建设项目竣工环境保护验收意见。2020年5月14日企业办理了固定污染源排污登记回执。 厂内工艺流程主要为：投料—粉碎—配料—混合—制粒烘干—分筛—冷却—包装，其中制粒烘干工序所用到的蒸汽依托湖南申鑫能源科技有限公司的原天然气锅炉及配套设施进行供给，湖南申鑫能源科技有限公司于2016年10月建成，主要从事于锅炉蒸汽生产与供应，自2017年起为常德科雄饲料有限公司供应蒸汽，原依托锅炉位于现有厂内锅炉房位置，为一个1t/h的天然气锅炉和一个4t/h的天然气锅炉。现建设单位为减少生产成本并提高生产效率，决定停止使用湖南申鑫能源科技有限公司供应的两个天然气锅炉，而是自行安装使用一个4t/h的天然气锅炉和一个6t/h的生物质锅炉，以满足项目生产需求。 根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）的有关规定，受常德市科雄饲料有限责任公司委托，长沙涌源环保技术有限公司（以下称评价单位）承担了常德市科雄饲料有限责任公司的环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”类，应编制环境影响报告表，通过对项目区现场勘察、资料收集和分析，评价单位在此基础上编制完成了《常德市科雄饲料有限责任公司锅炉改扩建项目环境影响报告表》。 2、项目概况 项目名称：常德市科雄饲料有限责任公司锅炉改扩建项目； 建设单位：常德市科雄饲料有限责任公司； 项目性质：改扩建； 项目位置：湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区迎丰北路1580号； 总投资：80万元。 3、工程规模及内容 （1）建设内容 常德市科雄饲料有限责任公司拟投资80万元在原厂区锅炉房内安装使用一个4t/h的天然气锅炉和一个6t/h的生物质锅炉以供生产，其他生产环节与工程内容均依托原有。项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号 工程 构筑物名称 建设情况 备注 1 主体工程 锅炉供热工程 依托原有锅炉房，淘汰原来两台燃气蒸汽锅炉后，新增1台 4t/h燃气蒸汽锅炉和1台6t/h生物质锅炉。其中燃气锅炉为主要使用锅炉，设计年使用时间为1700h；生物质锅炉为备用锅炉，设计年使用时间为700h，建筑面积246m2，1F 锅炉 变更 2 配套工程 综合楼 厂区西南部综合楼办公室，建筑面积8632.3m2，3F 依托 员工宿舍 厂区南部员工宿舍，建筑面积480m2，1F 依托 3 公用工程 给水 园区供水管网 依托 供电 园区电网 依托 4 环保工程 废气处理 生物质锅炉采用布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧设备的处理措施将烟尘处理后与天然气锅炉采用低氮燃烧设备的处理措施后经一根不低于20m的排气筒排放 新增 废水处理 纯水制备系统废水收集后用于直接排入雨水管网 新增 依托原有化粪池处理生活污水 依托 臭气喷淋废水引至15m3沉淀池中处理后排放 新增 噪声 设备置于室内，采用减振、隔声等治理措施 依托 固体废物 锅炉灰渣收集后暂存于一般固废间内，统一外售综合利用；废RO膜交由厂家回收处理 新增 （2）主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 天然气锅炉 TG15013，4t/h 1台 新增 2 生物质锅炉 6t/h 1台 新增 3 布袋除尘设备 / 1套 新增 4 旋风除尘设备 / 1套 新增 5 低氮燃烧设备 / 2套 新增 表2-3 天然气锅炉技术参数表 序号 技术指标 技术参数 序号 技术指标 技术参数 1 额定蒸发量 4t/h 5 额定工作压力 1.25 2 适用燃料 天然气 6 排烟温度 ＜120℃ 3 额定蒸汽温度 193 7 热效率 95% 4 给水温度 20 8 燃料消耗量 130Nm3/h 表2-4 生物质锅炉技术参数表 序号 技术指标 技术参数 序号 技术指标 技术参数 1 额定蒸发量 6t/h 4 给水温度 20 2 适用燃料 生物质 5 额定工作压力 1.25 3 额定蒸汽温度 194 6 排烟温度 ＜120℃ （3）项目主要原辅材料量见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料一览表 名称 单位 数量 储存地点 来源 生物质燃料 吨/a 756 仓库 外购 电 万度/a 400 / 园区电网 天然气 万方/a 22.1 / 园区管网 水 吨/a 18340 / 园区管网 4、总平面布置 本项目位于湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区迎丰北路1580号，占地面积26666.7m2。本项目所在厂区大门朝西，厂区北部、中部为生产区，包括生产主车间、原料库、成品库、筒仓、卸车棚等，厂区南部主要为办公生活区，本项目锅炉房位于厂区东南侧角落。项目所处位置地势平坦，原材料及产品运输便利，本项目总平面布置科学合理。详见附图二。 5、公用工程 （1）给排水 本项目给水依托工业园供水设施。项目用水主要包括生活用水、锅炉用水以及水膜除尘降尘用水。 生活用水：本项目厂区职工定员75人，其中15人在厂区内食宿。本项目用水定额参照湖南省地方标准《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），在厂区内食宿的职工生活用水量按150L/人·d计算，不在厂内食宿生活用水系数取50L/人·d，本项目每年正常运行按240天计，则生活用水量为9.75t/d（2340t/a）。 锅炉用水：本项目锅炉用水利用RO反渗透纯水制备系统提供，根据建设单位提供资料，纯水用水量约4800m3/a，纯水制备率按照75%计算，新鲜水用量6400m3/a，由当地自来水管网供给。所产蒸汽直接用于制粒、膨化工序。 用水情况详见表2-7。 表2-7 项目用水情况一览表 项目 用水量 排放系数 排水量 排放去向 员工生活用水 2340t/a 0.85 1872t/a 化粪池处理后进入园区管网 锅炉新鲜用水 6400t/a 0.75 1600t/a 清净下水，排入雨水管网 除臭喷淋用水 9600t/a / 9600t/a 与生活污水一同排放至园区管网 合计 18340t/a / 2804.875t/a / 图2-1 项目水平衡图 项目排水采用雨污分流制，生活污水依托化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及西洞庭管理区污水处理厂进水水质标准后经污水管网进入西洞庭管理区污水处理厂，最后排入澧水；产生的浓水属于清净下水，可直接排入雨水管网；喷淋废水经沉淀池处理后排入园区管网。 （2）供电 本项目由区域电网供应生产、生活用电，低压配电设备电压为380/220V，变压器总装机容量为3280KVA，用电负荷主要为应急照明、普通照明、电器设备等。本项目厂房的消防用电设备、应急照明及疏散应急照明为二级负荷，其余为三级负荷。 6、劳动定员 劳动定员：本次改扩建后劳动定员75人，其中15人在厂内食宿，较原项目人数增加了9人。年工作240天，每天1班，每班工作时间为10小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程及产污节点 图2-2 锅炉生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 本次项目为改扩建项目，不改变原有项目生产工艺，主要进行锅炉更换安装。 天然气锅炉用水采用纯水，自来水取水首先经过纯水制备设备制成纯水送入锅炉，锅炉采用天然气作为燃料，天然气燃烧放热，将化学能变成热能，对纯水进行加热，生产出蒸汽送往产品制粒工序、膨化工序；生物质锅炉采用生物质燃料进行燃烧供热，产生的废气经布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧技术处理后与通过低氮燃烧技术处理后的天然气锅炉废气一同经20m排气筒后排放，对周围环境影响小。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改扩建项目，不涉及土建工程的建设。与本项目有关的污染为企业现有工程污染，情况如下： 一、原项目基本情况 常德市科雄饲料有限责任公司是2000年12月由常德市饲料公司改制后组建，原厂位于常德市人民路103号，于2007年10月全部拆除。现厂区于2009年2月搬迁至常德市西洞庭管理区迎丰大道天福村，建立异地扩建20万吨饲料建设项目，主要包括鱼饲料、畜禽类饲料。 表2-8 原有项目工程建设一览表 序号 工程 构筑物名称 建设情况 备注 1 主体工程 生产车间1 768m2，畜禽料车间 已建 生产车间2 2722m2，水产料车间 已建 原料车间 5000m2，存放原料材 已建 成品仓库 3000m2，存放成品 已建 综合仓库 1800m2，综合仓库 已建 锅炉房 246m2 已建 2 配套工程 综合楼 厂区西南部综合楼办公室 已建 员工宿舍 厂区南部员工宿舍 已建 3 公用工程 给水 园区供水管网 依托 供电 园区电网 依托 4 环保工程 废气处理 排气扇、臭气收集处理措施、脉冲布袋除尘器 已建 废水处理 化粪池 已建 噪声 设备置于室内，采用减振、隔声等治理措施 已建 固体废物 固体废物采取有效处理措施 已建 表2-9 原项目设备清单一览表 设备名称 数量 型号 水产料车间/禽料车间 备注 制粒机 5 508/400 水产料车间 / 膨化机 2 165/128*2 水产料车间 / 超微粉碎机 3 130/170 水产料车间 / 粉碎机 4 220/160 水产料车间 / 冷却塔 7 / 水产料车间/禽料车间 / 分级筛 7 / 水产料车间/禽料车间 / 提升机 3 / 水产料车间 / 刮板机 4 / 水产料车间 / 空压机 4 / 水产料车间 / 锅炉 2 1t/h、4t/h 锅炉房 已停用 环保除臭设备 1 / 水产料车间 / 高方筛 3 / 水产料车间 / 表2-10 原项目原辅料一览表 原辅材料名称 年用量 规格 豆粕 10000 吨 菜粕 6000 吨 菜籽饼 4500 吨 米糠 2800 吨 小麦 2800 吨 菜籽粕 2500 吨 喷浆玉米皮 2200 吨 饲料干白酒糟 2000 吨 二级玉米 2000 吨 膨润土 1000 吨 磷酸二氢钙 800 吨 淡水鱼粉 1000 吨 二、原项目工艺流程 主料原料经过初清后，被输送至粉碎机，经过粉碎机粉碎成符合饲养要求的粉装原料，再通过输送机、斗式提升机、进入的暂存配料储仓内。而不需要粉碎的各种粉状原料，由工人投入副料进料斗，经过初清后由斗式提升机提升到配料仓群顶总的分仓输送螺旋，再分配到相应的各个配料仓内。完成粉碎工序后，再用自动配料的顺序控制装置，按配方规定的品种和数量，把各种原料依次序分别加入到电子配料秤的秤斗。完成该任务后，确认正在运转的混合机上项作业已完成后，打开电动卸料闸门，将混合粉料提升到制粒缓冲仓中，用螺旋调速装置喂入制粒机，压制成圆柱状的颗粒饲料，再流到冷却干燥装置中，用破碎机送到振动分级筛中除去粉碎，提到颗粒成品仓。粉碎或颗粒成品经过机械装秤、封口缝包机、成品包装成袋装的饲料产品。 三、原项目污染物及防治措施 1、废水 原项目产生的废水主要为锅炉冷却水、员工生活废水。锅炉冷却水循环使用不外排，及时补充新鲜水；生活污水经化粪池处理后排入当地城镇污水管网。 2、废气 原项目废气主要为饲料车间粉尘、饲料加工生产车间异味、锅炉烟气以及食堂油烟。饲料车间粉尘通过在各工段产尘点配备吸气罩对粉尘进行捕集，经排风管道进入脉冲布袋除尘器处理后排放；饲料加工生产车间异味经排风管道收集后采用喷淋塔+活性炭吸附装置处理后由30米排气筒排放；原有天然气锅炉烟气由20m高排气筒排放；项目内设有食堂，产生的油烟通过排气扇无组织外排。 3、固体废物 脉冲除尘器收集的粉尘收集后作为原料回用于生产；原料仓库废弃包装袋和油桶经收集后外卖处理；物料在磁选过程中产生的杂质，一般为原料中废弃豆粕等，收集后随生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理；员工工作时产生的生活垃圾量经收集后交由当地环卫部门统一处理；吸附恶臭的废弃活性炭不作为危险废物统一交由原供应商回收处理。 四、环保手续情况 常德市科雄饲料有限责任公司于2009年2月委托常德市双贏环境咨询服务有限公司完成了建设项目环境影响报告表，并于2009年3月2日通过了常德市西洞庭管理区环境保护局的审批（文号：西环建审[2009]3号）。2017年11月，建设单位委托湖南华科环境检测技术服务有限公司对公司《异地扩建20万吨饲料建设项目》进行环保验收工作，并通过了专家评审，2017年11月20日原常德市西洞庭管理区环境保护局对该企业出具了建设项目竣工环境保护验收意见。2020年5月14日企业取得了固定污染源排污登记回执。 五、改扩建工程以新带老的相关环保措施 根据现场踏勘，本次改扩建工程以新带老的相关环保措施见下表。 表1-10 以新带老措施一览表 污染类型 原工程现状问题 本工程以新带老措施 废气 臭气处理 饲料加工生产车间异味经排风管道收集后采用喷淋塔+活性炭吸附装置处理后由30米排气筒排放，喷淋水循环使用，但收集或处理效率不高 建议企业加强臭气吸附设备的日常维护管理，并可根据实际情况采取负压收集、生物过滤等技术对恶臭进一步处理后排放，对产生的喷淋水采用三级沉淀池处理达标后排放，沉淀池需加盖 生物质锅炉废气 生物质锅炉目前已安装一套离心水膜除尘设备拟对锅炉烟气进行处理后排放，根据相关排污规范，该技术不适用 根据相关排污规范，拟采用“布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧技术”对生物质锅炉废气进行有效处理后排放，以此降低对周围环境影响 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、项目所在地区域环境空气质量现状及评价 1、常规污染因子监测 本项目收集了《西洞庭管理区2020年环境空气质量年报》相关数据：2020 年管理区二氧化硫（SO2）年均值为10ug/m3，二氧化氮（NO2）年均值为14 ug /m3，可吸入颗粒物（PM10）年均值为49 ug /m3，细颗粒物（PM2.5）年均值为29 ug /m3，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数为121ug /m3，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为1.3mg/m3，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值. 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率% 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.67 达标 NO2 年平均质量浓度 14 40 35.00 达标 CO 百分位数日平均量浓度 1.3mg/m3 4mg/m 32.50 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 121 160 75.63 达标 PM10 年平均质量浓度 49 70 70.00 达标 PM2.5 年平均质量浓度 29 35 82.86 达标 由上表可知，项目所在区域的环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项检测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此，本项目所在地环境空气质量属于达标区。 二、项目所在地区域地表水环境质量现状及评价 本项目周边主要水体为澧水，为了解澧水水质，本次环评引用常德市生态环境局发布的《常德市环境质量监测月报》中澧水干流沙河口2021年1月-7月的公布结果。具体见下表。 表3-2 水质状况一览表 河湖名称 断面 名称 断面属性 监测水质类别 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 澧水 沙河口 国家考核 II II II II II II III 由监测结果可知，澧水沙河口监测断面水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。澧水水质环境较好。 三、项目所在地声环境质量现状及评价 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的要求，为了了解项目区域声环境现状，本次环评委托深圳市清华环科检测技术有限公司于2021年9月23日-24日对项目所在地厂界四周进行了昼、夜间噪声监测。 （1）监测方法： 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行。 （2）监测结果及评价标准： 根据现场勘察情况，项目厂界西侧临近道路，因此西侧厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，即：昼间70dB（A），夜间55dB（A）的标准要求；项目厂界东侧、南侧、北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）的标准要求。评价结果见表3-3。 表3-3 声环境监测与评价结果表 [单位：dB（A）] 检测点位 检测结果 [dB（A）] 2021.10.11 2021.10.12 昼间 夜间 昼间 夜间 N1厂界东侧外1m处 54.3 45.6 54.8 44.9 N2厂界南侧外1m处 53.2 43.1 56.7 45.2 N3厂界北侧外1m处 54.8 44.3 55.2 43.1 N4厂界西侧外1m处 58.7 46.9 57.4 46.1 根据监测结果统计，项目厂界声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值。 四、项目所在地生态环境质量现状 本项目位于工业集中区，周边多为标准厂房的工业企业，仅有少量人工植被， 常见野生动物为鼠、麻雀等，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况和功能区划分要求，其主要环境保护目标见表3-4，项目周边环境保护目标图详见附图。 表3-4 主要环境保护目标一览表 名称 相对坐标/m 保护 对象 保护内容及规模 环境功能区 相对厂址 方向/距离 X Y 环境空气 111.972166897 29.226931957 中洲社区 部分居民点 居住区，约25人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类区 西北侧268m-500m 111.972618850 29.223880944 西洞庭居民 居住区，约154人 西侧40-60m 声环境 111.972618850 29.223880944 西洞庭居民 居住区，约154人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）二类区 西侧40-50m 地下水 周边区域地下水 GB/T14848-93中的Ⅲ类标准 根据现场调查，本项目区域范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无天然分布的珍稀濒危植物种类以及古树名木 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 运营期：本项目生活废水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及西洞庭管理区污水处理厂进水水质标准后经污水管网进入西洞庭管理区污水处理厂，最后排入澧水。如下表3-5所示。 表3-5 污水执行标准 单位mg/L 标准 CODcr BOD5 NH3-N SS 动植物油 （GB8978-1996）中的三级标准 ≤500 ≤300 -- ≤400 100 西洞庭污水处理厂进水水质要求 ≤310 ≤150 ≤25 ≤280 -- 本项目执行标准 310 150 25 280 100 2、噪声排放标准 施工期：厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）环境噪声限值排放标准，具体标准值见表3-6。 运营期：厂界西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他侧噪声执行2类标准，具体标准值见3-6。 表3-6 工业企业厂界噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准 70 55 3、废气排放标准 本项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3“燃气锅炉”特别排放限值,具体标准值见3-7。 表3-7 锅炉执行标准 单位mg/m3 大气污染控制区 污染物项目 限值 监控位置 燃气锅炉 重点控制区 颗粒物 20 烟囱排放口 二氧化硫 50 氮氧化物 150 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目水污染物主要为生活污水与喷淋废水，项目喷淋废水经沉淀池处理、生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及西洞庭管理区污水处理厂进水水质标准后，经污水管网进入西洞庭管理区污水处理厂，最后排入澧水，其中CODcr：0.534t、氨氮：0.053t。 本次改扩建项目生物质锅炉废气经布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧技术处理后通过一根20m排气筒排放，二氧化硫排放量为0.257t、氮氧化物排放量为0.54t；天然气锅炉废气通过低氮燃烧技术处理与生物质锅炉一同经一根20m 排气筒排放，二氧化硫排放量为0.000009t、氮氧化物排放量为0.351t。因此总排污量二氧化硫约为0.257t，氮氧化物约为0.891t。 根据建设单位排污权证内容，企业目前已有指标：化学需氧量0.867t，二氧化硫16.1t，可满足本项目排污要求，因此建议企业需购买总量如下所示： 表3-8 排放总量计算 类型 总量控制因子 排放标准 改扩建后项目污染物排放量 已购买总量 还需购买 总量控制指标 废水（1071t/a） COD 50mg/L 0.534t/a 0.867t 0 NH3-N 5mg/L 0.053t/a 0 0.053t 废气 SO2 50mg/m3 0.257t/a 16.1t 0 NOX 150mg/m3 0.891t/a 0 0.891t 项目总量控制指标以当地环保部门核发的总量指标为准。建设单位应全面落实各项污染物控制措施，确保实现总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目无重大土建工程，主要为锅炉及其配套设备安装等，施工期对环境的影响很小，因此本次不对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 项目营运期用水主要为员工生活用水、锅炉纯水制备用水与臭气喷淋用水，产生的废水主要为员工生活污水、纯水制备产生的浓水与喷淋废水。 （1）生活污水 本项目改扩建后员工数为75人，其中15人在厂区内食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），在厂内食宿生活用水系数取150L/人·d，不在厂内食宿生活用水系数取50L/人·d，污水产生系数取0.85，则项目生活用水量为5.25t/d（1260t/a），产生生活污水量为4.4625t/d，即1071t/a，其主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮以及动植物油，参考常德市同类生活污水水质，CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油初始浓度约为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则本项目生活污水中CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油产生量分别为0.268t/a、0.161t/a、0.214t/a、0.032t/a、0.016t/a，经化粪池预处理后排入园区管网，最终排入西洞庭污水处理厂。化粪池处理后的水质为CODCr200mg/L、BOD5120mg/L、SS160mg/L、氨氮24mg/L、动植物油12mg/L，则污染物产生量分别为COD0.187t/a、BOD50.129t/a、SS0.171t/a、氨氮0.026t/a、动植物油0.013t/a。生活废水产排情况如下表4-1。 表4-1 项目废水产排情况一览表 污水类别 污染物名称 CODcr BOD5 SS 氨氮 动植物油 生活污水7.8t/d（1071t/a） 产生浓度（mg/L） 250 150 200 30 15 产生量（t/a） 0.268 0.161 0.214 0.032 0.016 化粪池处理后排放浓度（mg/L） 200 120 160 24 12 排放量（t/a） 0.187 0.129 0.171 0.026 0.013 （2）纯水制备产生的浓水 本项目纯水制备系统产生的部分浓水，产生量1600m3/a，废水水质较为清洁，主要污染物为盐类，属于清净下水，可直接排放至雨水管网。 （3）喷淋废水 本项目饲料加工生产车间会产生部分异味，建设单位原采取排风管道收集后通过喷淋塔+活性炭吸附装置处理后由30米排气筒排放，其中喷淋废水循环使用，定期补充新鲜水。但由于喷淋废水循环时间过长，如不及时更换会导致其浓度过高，臭气处理效率降低，因此建设单位拟建设一个15m3三级沉淀池（3m×2m×2.5m），将喷淋废水引至沉淀池中处理后再向外排放，以防外排喷淋废水超标排放。根据建设单位提供资料，项目喷淋30min用水2t，则每小时用水量4t，引至沉淀池中沉淀至少2小时后与生活污水一同排放至园区管网中。参考同类型企业，废水中主要污染物为SS、氨氮和CODCr，浓度分别约为250mg/L、10mg/L 和150mg/L。则喷淋废水排放量为9600t，其中COD排放量为1.44t，氨氮排放量为0.096t，SS排放量为2.4t，满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）三级标准及西洞庭污水处理厂进水水质要求。 废水排放可行性分析： 本项目喷淋水主要用于制粒、膨化车间产生的废气处理，对产生废气收集后通过喷淋塔+活性炭吸附技术处理后通过一根30m排气筒排放，所产生的喷淋废水每30min更换一次，引至一个15m3三级沉淀池（3m×2m×2.5m）进行沉淀后排放。该用水来源主要为锅炉蒸汽冷凝水与自来水供应，通过对废气进行除尘后沉淀排放。该技术主要是对废水降尘后的SS进行处理，处理效率达95%以上，加上停留时间长，更换频次高，使外排废水中污染因子浓度降低，因此该技术可行。本评价建议厂内还需配备少量除臭药剂与絮凝剂，定期对外排沉淀废水进行絮凝除臭，以防沉淀不到位或密封不到位导致对周边地表水、环境空气造成影响。 表4-2 废水治理措施情况一览表 产排污 环节 类别 废水排放量（t/a） 治理措施 排放 方式 排放去向 排放规律 治理工艺 是否为可行技术 职工日常 生活污水 1071 化粪池 是 间接 排放 西洞庭管理区污水处理厂 间接排放，稳定排放 除臭设施 喷淋废水 9600 沉淀池 是 （4）排放口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总纲》（HJ942-2018），制定本项目废水监测计划如下表4-3。 表4-3 项目排放口设置及水污染物监测计划一览表 污染源类别 排放口编号及名称 排放口基本情况 排放标准 监测要求 排放类型 坐标 浓度限值（mg/L） 监测 点位 监测因子 监测 频次 生活污水、喷淋废水 废水排放口DW001 总排放口 E111.974785450 N29.223624047 COD：310 废水排放口 CODcr 1次/年 BOD5：150 BOD5 1次/年 SS：280 SS 1次/年 氨氮：25 氨氮 1次/年 （5）废水依托西洞庭管理区污水处理厂可行性分析 本项目废水主要为生活污水，污水排放量为1071t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮，均属于常规污染因子，项目市政污水管网均已建设完善，本项目污水通过化粪池处理后，其水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及西洞庭管理区污水处理厂进水水质要求，进入市政污水管网，最终进入西洞庭管理区污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入澧水。 西洞庭污水处理厂处理能力为3万m3/d，本项目污水仅4.46m3/d，仅占污水处理厂总规模的0.015%；项目所在地污水管网已铺设完成，西洞庭污水处理厂进水水质要求为COD310mg/L、BOD5150mg/L、SS280mg/L、NH3-N25mg/L，本项目污水水质为COD200mg/L、BOD5120mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L。满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）三级标准及西洞庭污水处理厂进水水质要求。因此，项目废水排入西洞庭污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目排水依托西洞庭污水处理厂是可行的。 （6）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水最终纳入西洞庭污水处理厂处置，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行核算。 表 4-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/(mg/L) 日排放量/(t/d) 年排放量/(t/a) 1 DW001 CODcr 50 0.0022 0.534 NH3-N 5 0.0002 0.053 2、废气 本项目采用生物质锅炉与天然气锅炉对产品烘干进行供热，因此会产生生物质锅炉废气和天然气锅炉废气，其中生物质锅炉年使用时间为700h，天然气锅炉年使用时间为1700h。 （1）生物质锅炉废气 本项目锅炉采用生物质燃料，年使用生物质燃料756t/a，根据建设单位提供资料，设备的设计风量为6000Nm3/h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业产污系数表-生物质工业锅炉表中内容，生物质锅炉产污系数见表4-5。 表4-5 生物质锅炉产污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/ 其它 生物质 燃料 层燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240 二氧化硫 千克/吨-原料 17S① 颗粒物 千克/吨-原料 0.5 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 ① 二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，本项目S取值0.02，则S=0.02。 据建设单位介绍，本项目生物质锅炉年工作时间为700h，根据《关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中相关污染防治技术要求，项目生物质锅炉采用布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧技术对产生的污染物进行处理后排放，其中布袋除尘+旋风除尘对颗粒物的处理效率可达99%。低氮燃烧技术对氮氧化物的处理效率可达30%。根据上述系数计算，本项目生物质锅炉产污情况与排污情况见表4-6。 表4-6 生物质锅炉产排污情况一览表 污染源名称 燃烧废气 污染源量（m3/a） 4.71744×106 污染源量（m3/h） 67392 污染物种类 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 产生量（t/a） 0.257 0.378 0.771 产生速率（kg/h） 0.367 0.54 1.101 产生浓度（mg/Nm3） 61.19 90 183.57 治理措施 布袋除尘+旋风除尘（99%）+低氮燃烧技术（30%） 排放速率（kg/h） 0.367 0.0054 0.771 排放浓度（mg/Nm3） 61.19 0.9 128.5 排放量（t/a） 0.257 0.00378 0.54 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 50 20 150 达标情况 达标 达标 达标 因此生物质锅炉烟气在采取布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧技术处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3“燃气锅炉”特别排放限值后与天然气锅炉废气一同通过一根20m高排气筒（DA001）排放。 （2）天然气锅炉燃烧废气 根据锅炉技术参数，按项目用热时间1700h/a计，则天然气消耗量约22.1万 m3/a，暂由常德恒源管道燃气有限公司天然气管道通入厂区内，厂内设置调压站。燃烧废气中含有一定量的烟尘、SO2和氮氧化物，天然气含硫量以20mg/m3计。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业产污系数表-燃气工业锅炉表，燃气锅炉产污系数见表4-7。 表4-7 生物质锅炉产污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/ 其它 天然气 室燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/万m3-原料 107753 二氧化硫 千克/万m3-原料 0.02S 氮氧化物 千克/万m3-原料 15.87 据建设单位介绍，本项目燃气锅炉年工作时间为1700h，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中相关污染防治技术要求，项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术对产生的污染物进行处理后排放。根据上述系数计算，本项目燃气锅炉产污情况与排污情况见表4-8。 表4-8 燃气锅炉产排污情况一览表 污染源名称 燃烧废气 污染源量（m3/a） 2381341.3 污染源量（m3/h） 1400.789 污染物种类 二氧化硫 氮氧化物 产生量（t/a） 0.009kg/a 0.351 产生速率（kg/h） 0.53×10-5 0.206 产生浓度（mg/Nm3） 0.0009 34.41 治理措施 低氮燃烧技术 排放速率（kg/h） 0.53×10-5 0.206 排放浓度（mg/Nm3） 0.0009 34.41 排放量（t/a） 0.009kg/a 0.351 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 50 150 达标情况 达标 达标 因此本项目天然气锅炉燃烧废气通过低氮燃烧技术处理在达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3“燃气锅炉”特别排放限值后经与生物质锅炉废气一同经20米高排气筒（DA001）排放，对周围环境影响小。 （3）废气治理技术可行性 根据《关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中相关污染防治技术要求，对于重点地区锅炉使用产生的污染物，需采取有效的污染防治措施进行处理达标排放。对此，建设单位对生物质锅炉采取了布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧技术，对燃气锅炉采取了低氮燃烧技术，处理达标后共同通过一根20m高排气筒排放。 ①废气处理原理： 布袋除尘技术：含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。该类技术除尘效率特别高，且适应性强，结构简单，使用灵活，能收集不同性质的粉尘;工作稳定，干燥物料易回收，维护简单。 旋风除尘技术：利用旋转的含尘气流所产生的离心力，将颗粒污染物从气体中分离出来的过程。含尘气体切向进入除尘器，在旋风除尘器内做连续旋转运动，颗粒获得较大的离心力，被抛到器壁上，碰撞跌落。尘粒沿器壁滑落到底部的灰斗内，而外旋气流在底部中心转而形成向上的反转流，后经排气管排出。该类技术处理相同风量的情况下体积小，结构简单，价格便宜，且制作、管理均十分方便科耐高温。 低氮燃烧技术：主要是抑制各种氮氧化物的生成。燃烧器低氮技术方式有：分级燃烧技术、浓淡燃烧技术、预混燃烧技术、低过量空气燃烧技术、FGR技术及SCR技术等。通过低氮技术的选择与组合，可有效实现氮氧化物NOx＜30mg的超低排放。 ②处理效率 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中相关污染防治技术内容，生物质锅炉采用布袋除尘+旋风除尘对颗粒物的处理效率可达99%，采用低氮燃烧技术对氮氧化物的处理效率可达30%，根据前文核算结果，项目采用该处理设施处理废气是可行的。 本项目废气排放口基本情况见下表： 表4-9 废气排放口基本情况表 编号及 名称 地理坐标 类型 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 排放温度 排放标准 经度 纬度 锅炉排气筒DA001 111.974698278 29.223457750 有组织 20 1 70 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3“天然气锅炉”特别排放限值 （5）废气监测计划 表4-10 废气监测计划表 监测点位 监测因子 监测频次 锅炉排气筒DA001 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 综上所述，本项目产生的大气污染物经上述措施治理后能达标排放，对周围大气环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声现状 本项目主要噪声污染源为锅炉引风机、循环水泵等设备运行时产生的机械噪声，噪声类型主要是机械设备噪声和空气动力噪声，以中、低频为主。由于项目主体部分已进入试运行阶段，厂内生产正常，因此本环评对项目声环境进行了现状监测，不再进行预测。 根据第三章表3-3厂区声环境现状监测结果，本项目正常生产过程中，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准限值的要求，因此，本项目在工作时间产生的噪声对周围噪声敏感点影响较小。为进一步降低厂界噪声对外界声环境的影响，本环评建议建设方采取如下措施： ①对设备进行有效地减震隔声处理； ②生产过程中应加强运行设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振； ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响。 （2）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划，监测计划见下表4-11。 表4-11 项目噪声监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/年，分昼间、夜间进行 4、固体废物环境影响分析和防治措施 本项目固体废物包括生物质锅炉的燃料燃烧后产生的炉渣、废RO膜以及生活垃圾。 （1）炉渣量 锅炉炉渣产生量按一下公示计算： Z=dz·B·A/（1-Cz） 式中：Z—炉渣产生量，t； B—燃料用量，t； A—燃料中的灰分，%，本次取2%； Cz—炉渣中可燃物百分含量，%，本次取30%； dz—炉渣中的灰分占燃料总灰分的百分数dz=1-dfh，即75%。 故炉渣产生量约45t/a，炉渣定期收集后暂存于一般固废间内，外售综合利用。 （2）废RO膜 本项目燃气锅炉利用RO反渗透纯水制备系统进行纯水机制备，该过程会产生少量废RO膜，产生量为0.05t/a。由于该膜主要用于自来水过滤，水中不存在重金属，因此可按照一般固废贮存，定期更换后由厂家回收处理。 （3）沉淀池沉渣 喷淋废水经沉淀池处理后外排至园区管网中，其沉淀池中会产生部分沉渣，产生量为7.79t/a。该部分固废需定期清掏，再经压滤后外售综合利用。 （4）生活垃圾：企业改扩建后劳动定员75人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d，年工作日240天，则产生量约9t/a，委托环卫部门统一清运。 本项目固体废物类别及处置方式见表4-12。 表4-12 固体废物类别及处置方式 产生环节 名称 属性 年产生量 贮存方式 利用处置方式 利用或处置量 生活 生活垃圾 生活垃圾 9t/a 垃圾箱 环卫部门清运 9t/a 生产过程 炉渣 一般固废 45t/a 一般固废场所 外售综合利用 45t/a 废RO膜 0.05t/a 厂家回收 0.05t/a 沉淀渣 7.79t/a 外售综合利用 7.79t/a 对固体废弃物处理和处置应严格按照固体废弃物处置的有关条例要求，一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 项目运行后，固体废物能够得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险源识别 本项目为锅炉改扩建项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的规定，对本项目的环境风险源进行了识别，项目燃料为天然气，有发生火灾、爆炸的危险性。 （2）风险潜势初判 根据HJ169-2018附录B有关规定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为： ①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 4-13 环境风险评价工作等级划分表 物料名称 日常最大储量t/a 临界值 qn/Qn 天然气 0.11 10 0.011 合计 0.011 由于Q=0.011＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价工作等级为简单分析。 （3）风险后果分析 锅炉系统管路鼓包或爆破、系统管道泄漏事及爆沸事故均属于锅炉风险。引起锅炉房发生事故的主要原因有以下几类： ①锅炉超压：压力表和安全阀都是防止锅炉超压的主要安全装置。锅炉在运行过程中，如果其中任一安全装置失灵，则司炉人员可以通过另一安全装置提示的警告采取必要的紧急处理措施，若这两种安全装置同时失灵，那么其后果相当严重。 ②锅炉过热 ：缺水事故在整个锅炉事故中，所占比例是相当很大。由于工作人员的疏忽、责任心不强，技术生疏或由于设备缺陷和其它故障就造成了锅炉过热，从而发生事故。 ③锅炉腐蚀：锅炉在长期的运行过程中，受压元件会受到烟灰的冲刷而减薄，锅炉给水中有O2和CO2，溶解其中，若不除去，会引起锅炉金属腐蚀，长此以往则发生事故。 ④锅炉缺陷：锅炉产品在出厂前，将其缺陷消除，是保证锅炉安全使用的最重要环节。锅炉在 运行过程中，由于负荷增减幅度过大，冷热交替频繁以及过热等因素的影响，裂纹等缺陷会时常发生。对于裂纹，在某些部位有可能容易发现，而有些部位却难发现，不易发现的裂纹往往直到扩展、出现不祥症兆后才会被发现。发现较早的，有可能修复，而晚期的则不易修复，不得不做报废处理，继续使用则会引起事故的发生。 （4）风险防范措施 ①加强管理，建立健全相应的防范应急措施，锅炉房设置异常情况的报警装置。 ②加强职工教育培训，定期进行事故演习，进而提高职工安全防范和应急能力。 ③用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患，提前采取预防措施。 ④建立健全车间的各项安全管理制度。建立健全了《天然气锅炉房安全操作规则》、《天然气锅炉事故处理预案》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《天然气锅炉房作业标准》、《消防安全检查制度》、《设备维修保养制度》、《出入登记》 以及各岗位人员责任制等，加强了车间的安全管理。 ⑤锅炉系统鼓包或爆破，应中断燃烧，关闭鼓风机和燃烧装置，如造成火灾，导致人员受伤，要以最快速度疏散附件人员，马上通知相关人员处理。 项目只要保证在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。 6、环保投资及竣工验收 项目总投资80万元，其中环保投资为27万元，所占比例为33.75%。具体环境保护投资估算见表4-14。 表4-14 环保投资估算表 项目 内容 投资（万元） 废水治理 反渗透纯水处理设备 5 废气治理 车间通风 2 生物质锅炉：布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧技术 通过同一根20m高排气筒排放 20 天然气锅炉：低氮燃烧技术 固废治理 一般固废临时堆放点 依托 噪声治理 减振、隔声装置 依托 合计 / 27 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质锅炉（排气筒DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧技术+20m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3“天然气锅炉”特别排放限值 |
|  | 天然气锅炉（排气筒DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧技术+20m高排气筒 |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及西洞庭管理区污水处理厂进水水质标准 |
|  | 喷淋废水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 沉淀池 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 厂房隔声、 基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 锅炉灰渣与沉淀池沉渣收集后暂存于一般固废间内，统一外售综合利用；反RO膜交由厂家回收；生活垃圾委托环卫部门统一处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂房及运输道路地面进行硬化，厂房周边建设雨水排水系统。 |
| 生态保护措施 | 需要做好厂内绿化工程。 |
| 环境风险 防范措施 | ①加强管理，建立健全相应的防范应急措施，锅炉房设置异常情况的报警装置。 ②加强职工教育培训，定期进行事故演习，进而提高职工安全防范和应急能力。 ③用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患，提前采取预防措施。 ④建立健全车间的各项安全管理制度。建立健全了《天然气锅炉房安全操作规则》、《天然气锅炉事故处理预案》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《天然气锅炉房作业标准》、《消防安全检查制度》、《设备维修保养制度》、《出入登记》 以及各岗位人员责任制等，加强了车间的安全管理。 ⑤锅炉系统鼓包或爆破，应中断燃烧，关闭鼓风机和燃烧装置，如造成火灾，导致人员受伤，要以最快速度疏散附件人员，马上通知相关人员处理。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令 第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第11号令），本项目属“五十一、通用工序109锅炉中的除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”，属登记管理。企业需在原排污许可登记管理上进行补充登记申报。 2、排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24 号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改扩建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应在废水、废气处理设施进出口设置采样口。 建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 3、项目竣工环境保护验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。 4、项目突发环境应急预案 项目在正常生产后需尽快委托相关单位开展本生产车间的突发环境事件应急预案修订编制工作，并按要求到环保部门进行备案。 |

# 六、结论

1、结论 本项目符合国家现行的产业政策；符合相关规划要求。项目在建设及营运过程不可避免地对环境产生不良影响，建设单位在落实本报告表中所提各项生态环境保护措施及风险防范措施的前提下，项目在营运期对地表水、环境空气、声环境不会产生明显影响，固体废物可以得到有效处置，对环境的影响在可接受的程度，环境风险可得到控制。从环保角度看，项目建设是可行的。 2、建议 （1）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试起止日期。 （2）加强生产管理，尽量降低生产过程中污染的产生及排放。 （3）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （4）加强环境管理，对环保设备定期维护清理，确保其正常运行。 （5）根据园区相应规划，若日后园区对所有企业提供集中管道供热，建设单位需立即停止使用自建锅炉进行生产供热，按照相关部门要求将锅炉转为备用或进行拆除。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.254t/a | / | / | 0.00084t/a | 0 | 0.00084t/a | 0.25316 |
|  | 二氧化硫 | 0.2722t/a | / | / | 0.257t/a | 0 | 0.257t/a | -0.0152 |
|  | 氮氧化物 | 1.5682t/a | / | / | 0.891t/a | 0 | 0.891t/a | -1.498662 |
| 废水 | 废水量 | 3304.8t/a | / | / | 11472t/a | 0 | 11472t/a | 8167.2 |
|  | COD | 0.66t/a | / | / | 0.534t/a | -0.126 | 0.534t/a | -0.126 |
|  | 氨氮 | 0.079t/a | / | / | 0.053t/a | -0.026 | 0.053t/a | -0.026 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 24.3t/a | / | / | 9t/a | 0 | 9t/a | -15.3 |
|  | 生物质锅炉炉渣 | 0 | / | / | 45t/a | 0 | 45t/a | 45 |
|  | 反RO 膜 | 0 | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05 |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | / | / | 7.79t/a | / | 7.79t/a | 7.79 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

生活用水

锅炉用水

喷淋用水

化粪池

园区管网

园区管网

新鲜用水18340t/a

浓水进入雨水管网

损耗9600

1600

损耗468

9600

6400

2340

损耗4800

1872

循环使用1747.2

、膨化工序

生物质

生物质锅炉

布袋除尘+旋风除尘+低氮燃烧+20m的排气筒

废气